## Slide 1
㈜형경산업 Smart Factory 개발 및 구현
Revision 1.0 | 2026.03.06 | ㈜형경산업 연구개발전담부서 | 이주철 실장
AIoT 기반 지능형 제조 플랫폼 구축

## Slide 2
목차
01
회사 개요 및 R&D 역량
02
업계 동향 및 추진 배경
03
스마트 팩토리 비전 및 전략
04
제조 공정 흐름도
05
공정별 장비 현황 (22대)
06
IoT 데이터 수집 시스템 구성도
07
구축 현황 및 성과
08
MES 시스템 구축 계획
09
Vision AI 품질관리 시스템
10
3개년 단계별 로드맵
11
핵심 성과 목표 (KPI)
12
정부 지원사업 연계
13
1차년도 Action Plan & WBS 진척도
14
기대효과

## Slide 3
1. 회사 개요 및 R&D 역량
회사 개요
기 업 명
㈜형경산업
대 표 자
박형순
소 재 지
경기도 김포시 대곶면 율생중앙로 118
주요 제품
싱크대, 반침장, 현관장 (공동주택용)
제조 설비
30여종, 22대 이상 (SCM, BIESSE, APEX)
연구부서
연구개발전담부서 (인정일: 2025.04.15)
인정번호
제 2025152064호
핵심 R&D 역량
임베디드 시스템
ESP32/STM32 펌웨어, FreeRTOS
바이너리 통신 프로토콜 (STX/ETX/XOR)
산업용 통신
OPC DA/UA, Modbus RS485
MQTT, PLC 인터페이스
IoT 서버 인프라
Docker 기반 TimescaleDB, Node-RED
Grafana 실시간 대시보드
AI/비전 시스템
Edge AI (Jetson Orin NX)
Vision AI 품질검사 계획

## Slide 4
2. 업계 동향 및 추진 배경
업계 당면 과제
인력 부족 심화
제조업 기피 현상, 숙련 인력 고령화
신규 취업자의 공장 근무 기피 추세
품질 관리 한계
작업자 주관에 의존하는 육안검사
공동주택 하자 순위 1위 = 가구류 (19.22%)
수익성 악화
경기 침체, 인건비 상승, 경쟁 심화
재작업/폐기 비용 증가로 경영 부담 가중
데이터 부재
수기 관리 방식으로 인한 공정 불투명성
예지 보전 및 품질 예측이 불가능한 구조
스마트 팩토리로 해결
IoT 기반 실시간 모니터링
장비별 OPC DA/UA + MCU 게이트웨이
→ MQTT → Node-RED → DB → Grafana
MES 기반 생산관리 디지털화
수기 관리 → 데이터 중심 관리 체계 전환
ERP 연동 및 공정 가시성 확보
Vision AI 품질 자동 판정
Edge AI 기반 0.5초 이내 실시간 판정
95% 이상 결함 탐지 정확도 목표
예지 보전 체계 구축
빅데이터 축적 → 설비 이상 사전 감지
고경력자 노하우의 디지털 자산화

## Slide 5
3. 스마트 팩토리 비전 및 전략
VISION
현장에 맞는, 작업자가 쉽게 사용할 수 있는, 자립형 지능 제조 플랫폼
1차년도
2026.06~2027.05
2차년도
2027.06~2028.05
3차년도
2028.06~2029.05
1단계: 연결
실시간 데이터 확보
설비+ICT 융합 인터페이스
모든 장비 데이터를 실시간 수집
OPC DA/UA + MQTT + MCU
2단계: 활용
맞춤형 운영 시스템
MES/QMS/FMS 우선 도입
디지털 전환 가속화
ERP 연동 데이터 일원화
3단계: 개선
비효율 공정 자동화
수작업/저효율 공정 식별
자동화 설비 및 프로세스 개선
Vision AI 품질검사 도입
4단계: 지능화
AI 예지 보전 및 분석
빅데이터 + AI 기술 결합
불량 예측/사전 설비 대응
AX(AI 전환) 완성

## Slide 6
4. 제조 공정 흐름도
수주/계약
견적서 입찰
수주/계약 처리
자재 입고
발주에 의한
입고 자재 검사
→
1. 절단 (재단)
CNC 재단기
(Gabbiani A3 외)
→
2. 접착 (엣지)
엣지밴더
(SCM/APEX)
3. 가공 (보링)
양면/포인트
보링기
→
4. 포장
자동 포장기
출하 준비
→
현장 설치
현장 배송
설치/시공
→
A/S
입주 하자보수
사후 관리
→

## Slide 7
5. 공정별 장비 현황
공정 | 관리번호 | 장비명 | 모델/제조사 | 사양 | IoT
1.절단 | HKM-01-05 | CNC 재단기 (Gabbiani A3) | SCM / 80KW | 자동재단 | ●
1.절단 | HKM-01-03~04 | CNC 재단기 (Running Saw) | 해성 / 20KW×2 | 반자동 | ○
1.절단 | HKM-01-01~02 | 횡절/CNC 재단기 | 원풍 외 / 26KW | 반자동 | ○
2.접착 | HKM-02-06~07 | 싱글 엣지밴더 (Stefani) | SCM / 26.6KW | 17~30M/min | ●
2.접착 | HKM-02-08 | 더블 엣지밴더 (Stefani) | SCM / 46.8KW | 17~30M/min | ●
2.접착 | HKM-02-02~05 | 더블/싱글 엣지밴더 (APEX) | APEX / 8~14KW | 17~20M/min | △
2.접착 | HKM-02-09~10 | 싱글 엣지밴더 (APEX) | APEX / 8KW | 18M/min | △
2.접착 | HKM-02-01 | 싱글 엣지밴더 (Mini) | 현대산기 / 5.3KW | 15M/min | -
3.가공 | HKM-03-07~08 | 양면/포인트 보링기 | BIESSE / 22+13KW | CNC | ○
3.가공 | HKM-03-10~11 | 단면/멀티 보링기 | BIESSE,SCM / 39KW | CNC | ○
3.가공 | HKM-03-09,12,13 | 기타 보링기 | JILI,예쓰제이 외 | 보조 | -
3.가공 | HKM-03-01,06 | 경첩/3축 보링기 | 세마텍,ONURI | 보조 | -
4.포장 | HKM-04-01 | 자동 포장기 | ㈜우영 / 1.3KW | 자동 | ○
● 연동완료 △ 분석중 ○ 계획수립 - 향후검토

## Slide 8
6. IoT 데이터 처리 시스템 구성도
SCM-앵글라
SCM-더블
SCM-싱글
SCM-파워플랙스
APEX-더블
APEX-싱글
1. 공장 (OT Layer)
MQTT Publish (3~10초 주기, 1KB) over Wi-Fi
2. 네트워크 (Network Layer)
3. 사무실 서버 (IT Layer)
4. 관리자 (User Layer)
OPC Agent
Service
MCU #1
MCU #2
MCU #3
MCU #4
MCU #5
MCU #6
1KB 패킷 생성
…
OPC Agent
Service
OPC Agent
Service
OPC Agent
Service
RS485/
Modbus
MQTT Subscribe
MQTT Broker
(Mosquitto)
SQL 쿼리 조회
Node-RED
데이터베이스
(DB)
Grafana
파싱 및 INSERT
실시간 모니터링
관리자 PC/모바일 웹 브라우져
통합 서버
RS485/
Modbus
WebSocket
(실시간)

## Slide 9
7. 구축 현황 및 성과
완료
진행중
예정
기준일: 2026.03.08
1단계: IoT 연결 & 데이터 수집
7/5/2
현장/장비 분석
22대 설비 특성 분석, IoT 아키텍처 수립
SCM-GA3 OPC DA 연동
BC++ Builder 6, 8개 태그, PLC 맵
PLC 레지스터 맵 구축
WinCutPlus I/F, MW1000~8000
ESP32 MCU 펌웨어
FreeRTOS, STX/ETX/XOR, MQTT 큐잉
Docker 통합 서버 구축
MQTT > Node-RED > DB > Grafana
IoT 파이프라인 검증
안정성 확인, OPC Quality 해결
Grafana 대시보드 구현
설비 가동, 생산량, 실시간 모니터링
SCM-Stefani 연동
TcAdsDll/Beckhoff TC1000 진단 완료
APEX 엣지밴더 연동
RS485/Modbus, 제조사 협의, I/F 보드
IoT 데이터 수집 안정화
추가 설비 연동 및 통신 최적화
0/3/4
정부 과제 신청 대응
고경력지원, 혁신형 과제, 스마트공장 수준
Vision AI 품질검사 개발
카메라/Edge AI, 7개 검사항목
ERP 연동 I/F 설계
레거시 ERP 구조 분석, 연동 착수
MES 기초 모듈 구축
QMS/FMS 모듈 설계
홈페이지 개발
0/0/3
QMS/FMS 시스템 운영
품질/설비관리 운영 및 오류 개선
Vision AI 시범 적용
협동조합 공동사업 연계
Robotics 타당성 검토
자동화 로봇 도입 FS
+ 추가 업무 예비
2단계: 필수 시스템 구축
3단계: 품질 향상 & 최적화
자사 홍보, 스마트 팩토리, 정부과제 대비
생산이력, 작업지시/실적, 바코드 연동
품질/설비관리 전용 모듈
0/0/2
+ 추가 업무 예비
+ 추가 업무 예비

## Slide 10
8. MES 시스템 구축 계획
MES (제조실행시스템) + QMS (품질관리) + FMS (설비관리) 통합 플랫폼
MES (생산관리)
생산 이력 관리
(작업지시→실적)
바코드/QR 기반 공정 추적
재단 Cutting List 연동
실시간 생산 현황 대시보드
ERP 인터페이스 연동
QMS (품질관리)
Vision AI 기반 자동 검사
불량 유형별 분류/이력 관리
한도견본 기반 판정 기준
검사 데이터 통계 분석
공정별 불량률 추적 리포트
FMS (설비관리)
설비 가동/비가동 실시간 모니터링
예지 보전 알고리즘 (AI 기반)
소모품/부품 교체 주기 관리
설비 OEE 분석
고장 이력 및 대응 기록

## Slide 11
9. Vision AI 품질 검사 시스템
Vision AI 검사 시스템 구성
카메라
Basler acA5472-5gc (20MP)
Area Scan 고해상도 산업용
컴퓨팅
NVIDIA Jetson Orin NX 16GB
Edge AI 실시간 추론 처리
아키텍처
2단계 하이브리드 구조
① TT 아웃피드: 고속 이상 탐지
② 엣지밴더 인피드: 정밀 검사
AI 모델
YOLO/ResNet/EfficientNet 기반
mAP@0.5 ≥ 0.90 목표
검사 항목
칩핑/뜯김, 표면 스크래치, 치수 오차
직각도 불량, 색상 이상, 마감 불량
판정 속도
0.5초 이내 실시간 판정
오검출률 ≤ 3~5% 목표
가구협동조합 공동사업
한국주택가구협동조합 주관
혁신형 공동사업 (1.25억원)
㈜형경산업 역할:
· 시범현장 (참여기업)
· 자동화 설비 구축
· 통신 프로토콜 개발
· 이미지 데이터 수집
· 한도견본 제작
사업 기간: 6~8개월
(2026.04 ~ 2026.11)
중장기 로드맵:
AI 모델 개발 → 성과 검증
→ 조합원사 확산 → AI 확대

## Slide 12
10. 3개년 단계별 로드맵
1차년도
(2026.06 ~ 2027.05)
기반 구축 및 MES 도입
주요 설비 OPC DA/UA 인터페이스 연동 완료
MQTT 기반 IoT 서버 및 실시간 대시보드 안정화
MES 기초 모듈 구축 및 현장 적용
바코드 기반 재단→접착 공정 추적 시스템
Vision AI 시범현장 적용 (협동조합 공동사업)
정부 스마트팩토리 과제 대응
▶
2차년도
(2027.06 ~ 2028.05)
시스템 안정화 및 데이터 통합
QMS(품질) / FMS(설비) 전용 모듈 개발
레거시 ERP 인터페이스 최적화
Edge AI 품질관리 시스템 단계적 현장 적용
AI 모델 고도화 (데이터 추가 학습/튜닝)
MES-ERP 전사 데이터 동기화 완료
설비 예지 보전 데이터 축적
▶
3차년도
(2028.06 ~ 2029.05)
AI 기반 지능형 제조 완성
Edge AI 품질관리 시스템 최종 최적화
빅데이터 기반 예지 보전 알고리즘 구현
품질 예측 및 공정 최적화 AI 적용
전 공정 AI 적용 확대 (엣지, 가공, 포장)
AX(AI 전환) 플랫폼 완성 및 전사 내재화
지능형 스마트 팩토리 표준 모델 완성

## Slide 13
11. 핵심 성과 목표
평가항목 | 성능 지표 | 단위 | 달성 목표 | 국내외 최고 | 평가 방법
AI 비전 모델 | 결함 판별 정확도 | % | ≥ 95% | 98% | 수동 검사 대비 판별율 비교
결함 판독 속도 | 실시간 처리 속도 | sec | ≤ 0.5s | 0.3s | Edge AI 처리 로그 분석
결함 탐지 성능 | mAP@0.5 | - | ≥ 0.90 | 0.95 | 모델 성능 평가 리포트
오검출률 | 정상→NG 오판율 | % | ≤ 3~5% | 1~2% | 병행 운영 비교 검증
장비 데이터 연동 | 서버 연동률 | % | ≥ 90% | 95% | 데이터 수신 로그
MES 시스템 | 구축 및 적용률 | % | ≥ 70% | 99.9% | 기능 검증 및 현장 테스트
시스템 가동률 | AI 시스템 안정성 | % | ≥ 95% | 99% | 가동률 모니터링 로그
치수 추정 정밀도 | 평균 오차 | mm | ≤ ±1.0 | ±0.5 | 캘리브레이션 검증

## Slide 14
12. 정부 지원 사업 연계
고경력 연구인력 채용지원사업
지원기관
중소벤처기업부 (SMTECH)
사업기간
3년 (2026.06 ~ 2029.05)
지원금
급여 (정부 50%+기업 50%)
연구책임
이주철 (연구실장, 석사)
1차년도
IoT 연동 + MES 기초 구축
2차년도
QMS/FMS 확장 + ERP 연동
3차년도
Edge AI 품질관리 + AX 완성
핵심 목표
자립형 스마트 팩토리 모델 완성
혁신형 공동사업 (주택가구협동조합)
사업명
Vision AI 기반 재단공정
통합 품질관리시스템 개발
주관기관
한국주택가구협동조합
참여기업
㈜형경산업 (시범현장)
사업비
1억 2,500만원
사업기간
6~8개월 (2026.04/05 ~ 2026.11)
HK 역할
자동화 설비 구축
통신 프로토콜 개발
이미지 데이터 수집
시범현장 적용 지원
확산 계획
3차년도 10개 조합원사 도입
단체표준 제정 추진

## Slide 15
12. 정부 지원 사업 연계 (추가 과제)
15 / 18
스마트공장 수준확인 사업
공고번호
중소벤처기업부 공고 제2026-45호
사업목적
스마트화 수준진단 및
수준확인서 발급
지원내용
스마트화 수준확인 + 고도화 전략
심사보고서 제공
지원금
전액 지원 (기업당 최대 100만원)
접수기간
2026.01.30 ~ 예산 소진시
신청방법
smart-factory.kr 온라인 신청
HK 적용
자체 역량 스마트공장 구축기업으로
수준확인 신청 예정
기대효과
공식 수준확인서 발급 → 정부사업
가점 활용 및 고도화 방향 수립
경기도형 스마트공장 구축 지원
공고번호
경기테크노파크 공고 제2026-20호
유형1 기초
최대 5천만원 (도30%+시70%)
총 사업비의 70% 이내
유형2-2
제조AI 첫걸음: 최대 1억원
(도100%), 총 사업비의 70%
김포시 배정
유형1: 7개사 (김포시 배정분)
접수마감
2026.03.20 (18:00까지)
사업기간
최대 7개월 (협약일~11.15)
HK 신청
유형1(기초) 또는 유형2-2(제조AI)
지원 신청 예정
지원내용
설비: 자동화장비, 센서, 비전시스템
SW: POP/MES, ERP 연동 솔루션

## Slide 16
13. 1차년도 Action Plan & WBS 진척도
Chart: 
| 현장/장비 특성 분석 | IoT 통신 I/F 설계/구현 | PLC 레지스터 맵 구축 | 통합 서버 (Docker) 구축 | Grafana 대시보드 구현 | IoT 데이터 수집 안정화 | 정부 과제 신청/선정 대응 | ERP 연동 인터페이스 설계 | MES 기초 모듈 구축 | Vision AI 품질검사 기획 | QMS/FMS 모듈 설계 | Robotics 타당성 검토
진척도 (%) | 50 | 95 | 50 | 100 | 90 | 85 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5
1단계 (01~04월)
72%
SCM-GA3 OPC DA 연동, ESP32 펌웨어
기타 장비 데이터 연동 및 모니터링
MQTT/TimescaleDB/Grafana 파이프라인,
Docker 인프라 구축 완료
2단계 (05~08월)
25%
정부 과제 신청 완료 (고경력인력, 협동조합)
ERP 연동 및 MES 기초 모듈 착수/개발
IoT 데이터 수집 안정화 중
3단계 (09~12월)
5%
Vision AI 시스템 기초 설계
MES 시스템 개발 및 시범 운영
QMS/FMS 모듈 기초 설계

## Slide 17
14. 기대효과
생산성 향상 및 원가 절감
실시간 가동 데이터 + MES로 공정 가시성 극대화
불량률 저감 → 재작업/폐기 비용 대폭 절감
설비 가동률 극대화로 연간 제조 원가 절감
품질 경쟁력 강화
Vision AI 24시간 일관된 품질 판정
재단 공정 초기 불량 차단 → 후공정 전이 방지
공동주택 하자 발생률 획기적 감소
기술 자산 내재화
25년 숙련 노하우의 체계적 문서화
OPC Agent/펌웨어/서버 풀스택 기술 자립
외부 의존 없는 독자적 DX/AX 플랫폼
인력 운용 최적화
단순 반복 검사 인력 → 고부가가치 업무 재배치
표준 Guide 구축으로 신규 인력 조기 적응
인력 변동에도 시스템 운영 연속성 확보
협동조합 공동 인프라
AI 모델/데이터셋 공동 구축 → 도입 비용 절감
표준 패키지로 조합원사 수평 확산
공동구매/유지보수 → 규모의 경제 실현
미래 성장 기반
데이터 기반 AX(AI 전환) 핵심 역량 확보
타 공정/타 업종 확장 가능한 표준 모델
지능형 제조 기업으로의 전략적 도약

## Slide 18
감사합니다.